## Slide 1: Modifiering av SSI-protokoll
Oleksandra Soloviova

## Slide 2
Mål: anpassa SSI‑kommunikationen i Encodes 600 efter kundkrav
Period: 10 veckor från 23 april till 29 maj 2026
Syfte: få erfarenhet av kundprojekt i en industriell miljö

## Slide 4: Original SSI-protokoll
Modifierat SSI-protokoll med extra signal

## Slide 5
Arbetsflöde
  VHDL- design
  Verifikation
slave
  VHDL-design
  Verifikation
  Validering
  Testning
master
  VHDL-design
  Validering
  Testning
encoder

## Slide 6
Extra signal (charge pulse) startar överföringen av positionsdata till master
Konstant klocksignal
LSB skickas först
Konstant storlek på positionsvärde – 14 bitar
Addera startbit (alltid 1) och paritetsbit
CCW eller CW
Verifiering med ModelSim
Validering på hårdvaran
Data skickas binärt
Slave

## Slide 7
Paritetsbit
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
Startbit
Paritetsbit
MSB
LSB
Positionsvärde
01010101110011
Hårdkodad positionsdata

## Slide 8
parity
Transmit_reg(0)
Q(parity)
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
2
4
3
Bit N
14
1
0
1
15
1
0
Parity bit
if transfer_bit_nr = PARITY_TO_TXD then
ssi_data_i <= not parity;
if eval_parity = '1' then
parity <= parity xor ssi_data_i;
eval_parity <= '0';
end if;
Parity bit
inverterad

## Slide 9
Verifiering med ModelSim

## Slide 10
Skickar charge- signal (25 us)
Skickar 1 MHz- klocka
Tar emot data från slave
Konfigureras med pythonskript
Aktiveras separat ssi2-klocka och charge-puls (behövs för testning)
Integreras med slave i testbänk för verifiering
Verifieras på hårdvaran
Data skickas på första stigande flank
Master
Testas via UART

## Slide 11
Masterverifikation

## Slide 12
SSI_CLK
Data
Charge puls
Mastervalidering
charge-puls - 25 µs
01010101110011
Hårdkodad positionsdata

## Slide 13
SSI_CLK
Data
Charge puls
Data skickas på första stigande flank

## Slide 14
01010101110011
Testresultat från pythonskript
Positionsvärdet
Start bit + Positionsdata + parity bit

## Slide 15
Läser ny position 9µs
Läser ny position varje 16 us efter charge-puls fallande flank
Validerad på hårdvara
Testas med pythonskript
Om ingen charge-puls fallande flank detekterad, positionen läses ändå
Encoder

## Slide 16
SSI data
Charge puls
Encoder_clk
Encoder data
ny position varje 16 us efter charge-puls fallande flank

## Slide 17
Om ingen fallande flank detekteras på charge-pulsen, läses positionen ändå
Encoder_clk
Encoder data
Charge puls
SSI data
Läser ny position 9µs

## Slide 18
Testresultat från pythonskript
Konfigureras direkt innan testning
Riktigt positionsdata från encoder

## Slide 19
MASTER
SLAVE
ENCODER

## Slide 20
Tack för uppmärksamhet!